Spis treści

Strona

1.0.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	4

2.0. Wstęp	6

2.1. Przedmiot i podstawa opracowania	6

2.3. Przepisy prawne wykorzystane w opracowaniu	8

2.4. Materiały źródłowe wykorzystane do sporządzenia raportu	12

3.0. Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia	13

4.0. Lokalizacja i opis planowanego przedsięwzięcia	17

4.1. Stan formalno-prawny	17

4.2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu	17

4.3. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji	18

4.4. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych	19

4.5.  Zużycie surowców.	23

4.6. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia	24

4.6.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego	24

4.6.2. Odpady	25

4.6.3. Ścieki	25

4.6.4. Emisja hałasu	26

5.0. Opis elementów przyrodniczych środowiska	27

5.1. Rzeźba terenu	27

5.2. Warunki geologiczno-gruntowe	28

5.3. Gleby	29

5.4. Wody powierzchniowe	29

5.5. Wody podziemne	29

5.6. Warunki meteorologiczne i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	30

5.7. Uwarunkowania akustyczne	31

5.8. Flora i fauna	32

5.9. Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe	35

5.10. Ocena lokalizacji inwestycji w świetle uwarunkowań ekofizjograficznych	36

6.0. Opis analizowanych wariantów	37

6.1. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska	37

6.2. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia	39

7.0. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko	40

7.1. Możliwości transgranicznwego oddziaływania na środowisko	40

7.2. Możliwości wystąpienia awarii	40

7.3. Możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	41

8.0. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu	42

8.1. Oddziaływanie na ludzi	42

8.2. Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny	42

8.3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi	43

8.4. Oddziaływanie na wodę	44

8.5. Oddziaływanie na powietrze	44

8.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny	44

8.7. Oddziaływanie na klimat	54

8.8. Oddziaływanie na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz	54

8.9. Wzajemne oddziaływanie miedzy poszczególnymi  elementami środowiska.	54

9.0. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko	55

10.0. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko	55

11.0. Porównanie planowanego przedsięwzięcia z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska	56

12.0. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich	56

13.0. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem	57

14.0. Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji	57

15.0. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport	57

16.0. Oddziaływanie obiektu na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji	57

16.1. Etap realizacji obiektu	58

16.2. Etap eksploatacji obiektu	59

16.3. Etap likwidacji obiektu	59

17. Obszar Natura 2000	59

18. Podsumowanie	61

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

- Przedmiotem niniejszego raportu jest określenie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 900 kW każda i wysokości wież 90 m w miejscowości Bukowiec gmina Jabłonowo Pomorskie, na działce nr 224/2.

- Inwestorem będzie TERESA MAŁECKA, Nowe Świerczyny 48/2, 87-322 Jastrzębie

- Raport został sporządzony na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określa rodzaje i skalę zagrożeń wynikających z planowanej działalności, co pozwala na porównanie wariantów rozwiązań oraz na wskazanie możliwych do zastosowania przeciwdziałań minimalizujących negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

- Opracowanie określa stan istniejący oraz możliwe zmiany środowiska spowodowane planowaną realizacją budowy, a także wyznacza sposoby ograniczenia, zapobiegania oraz monitorowania niekorzystnych wpływów środowiskowych. Wykonanie raportu                        o oddziaływaniu na środowisko, jako systemu wspomagania decyzji, może dostarczyć informacji o rzeczywistym znaczeniu konfliktów i przyczynić się do uczynienia procesu podejmowania decyzji racjonalnym i przejrzystym, tak dla przedstawicieli władzy jak i dla społeczeństwa.

- Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie powoduje w żadnej z trzech faz (realizacja, funkcjonowanie, likwidacja) powstawania ścieków technologicznych.

- Na etapie prac budowlanych związanych z budową obiektu powstaną odpady należące do grupy 17 tj. „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.

- W fazie eksploatacji elektrowni wiatrowej nie powstaną odpady.

- Oddziaływanie planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego będzie znikome, tylko w okresie budowy może wystąpić krótkotrwałe oddziaływanie w formie emisji niezorganizowanej związanej z pracą silników spalinowych maszyn budowlanych obsługujących budowę.

- Planowana inwestycja, ze względu na swój charakter nie wpłynie  negatywnie na stan powietrza atmosferycznego na przedmiotowym terenie.

- Oddziaływanie planowanej inwestycji na stan krajobrazu będzie trwały i widoczny z daleka.

- Oddziaływanie planowanej inwestycji dla życia zwierząt będzie obojętne.

- Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy wskazują, że po zastosowaniu proponowanych rozwiązań projektowych, emisje zanieczyszczeń do środowiska nie spowodują naruszenia norm w zakresie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi.

- Z przeprowadzonych analiz wynika, że emisja hałasu do środowiska nie będzie uciążliwa dla najbliższego otoczenia.

- Obiekt ponadto nie będzie zaliczany do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

NA PODSTAWIE WYKONANYCH OBLICZEŃ MODELOWYCH I PRZEPROWADZONYCH ANALIZ, JAK RÓWNIEŻ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA BRAK JEST PRZECIWWSKAZAŃ DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „BUDOWA DWÓCH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA DZIAŁCE  NR 244/2 W MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC, GMINA JABŁONOWO POMORSKIE.”

# 2.0. Wstęp

## 2.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem raportu jest określenie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi przedsięwzięcia pn.:

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA :

„BUDOWA DWÓCH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA DZIAŁCE  NR 244/2

W MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC, GMINA JABŁONOWO POMORSKIE”.

Inwestor:

TERESA MAŁECKA

Nowe Świerczyny 48/2, 87-322 Jastrzębie

Raport został sporządzony na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji             o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się budowę dwóch elektrowni wiatrowych     o mocy 900 kW każda, wysokości wież do 90 metrów i wysokości całkowitej ze skrzydłami do 120 metrów, na działce nr 244/2 w miejscowości Bukowiec, gmina Jabłonowo Pomorskie.

Merytoryczną podstawę opracowania raportu stanowi rozporządzenie Rady Ministrów            z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących                znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm), a także zapisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227z późn.zm),

W związku z faktem podziału działki nr 244/1, który został dokonany już po wydaniu Postanowienia z dnia 22 czerwca 2009r Burmistrza Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim znak: 7624-2/4/09 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu, niniejsze opracowanie w swej treści odnosi się do działki nr 244/2, na której planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie          w postaci budowy dwóch elektrowni wiatrowych.

Wyjaśnienie dotyczące podziału działki 244/1, która początkowo miała być miejscem lokalizacji inwestycji, wydane przez uprawnionego geodetę  stanowi załącznik do raportu.

## 2.2. Cel, zakres i metody opracowania raportu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza uciążliwości na środowisko planowanej inwestycji pn.: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na działce  nr 244/2       w miejscowości Bukowiec, gmina Jabłonowo Pomorskie”.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określa rodzaje i skalę zagrożeń wynikających z planowanej działalności, co pozwala na porównanie wariantów rozwiązań oraz na wskazanie możliwych do zastosowania przeciwdziałań minimalizujących negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Opracowanie określa stan istniejący oraz możliwe zmiany środowiska spowodowane planowaną realizacją budowy, a także wyznacza sposoby ograniczenia, zapobiegania oraz monitorowania niekorzystnych wpływów środowiskowych.

W raporcie zawarto sposób i zakres korzystania ze środowiska, na co składa się wpływ i rodzaje zanieczyszczeń emitowanych z terenu inwestycji na faktyczny stan powietrza atmosferycznego, ocenę uciążliwości w zakresie hałasu, ocenę zastosowanych w ww. obiekcie rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

Raport obejmuje m. in. opis planowanego przedsięwzięcia i proponowanej technologii, charakterystykę zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz zagospodarowanie terenu w obszarze potencjalnego oddziaływania, a także oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.

Przy opracowywaniu raportu posługiwano się głównie opisami jakościowymi. Analizowano też wszelkie dostępne wyniki badań, informacje i dane o dokumentowanym terenie i przedsięwzięciu. Do scharakteryzowania stanu środowiska przyrodniczego wykorzystano dostępne publikacje, opracowania i dokumentacje. Przeprowadzono również wizję lokalną w terenie.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględnia w swej treści oddziaływanie inwestycji na etapach jej realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

## 2.3. Przepisy prawne wykorzystane w opracowaniu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonano z uwzględnieniem wymogów następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227z późn.zm),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz.150 zpóźn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach (Dz.U.j.t. z 2007r.  nr 39, poz. 251, 
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (j.t.: Dz.U. z 2005 r, nr 239 poz. 2019  z późn. zm),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. nr 63, poz.639 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz.638 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.:Dz.U. z 2005 nr 236, poz. 2008),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t.: Dz.U.z 2006r.  nr 156 poz.1118 z póz. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 38, poz. 264),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 38, poz. 264),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. Nr 27, poz. 203),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 21, poz. 160),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r., w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968) ,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz.U. nr 152, poz.1734),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, (Dz.U. nr 152, poz.1735),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112,  poz.1206),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 219, poz. 1858),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 92, poz. 769),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.nr 120, poz. 826),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji  (Dz.U. nr 215, poz. 1366)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z z dnia 4 listopada 2008 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. nr 206, poz. 1291),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, (Dz.U. z 2003r. nr 1, poz.12),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. nr 122, poz. 1055),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r., w sprawie rodzajów  i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje  o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz. 535),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe (Dz.U. nr 30, poz. 208),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r., w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 283, poz. 2839),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r., w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  (Dz.U. nr 283, poz. 2840),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. nr 180, poz. 1867),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. nr 233, poz. 1988),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164 poz. 1588),

Normy:

- PN-81/N-01306 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.

- PN-T-06460:1979 Mierniki poziomu dźwięku - Ogólne wymagania i badania.

- PN-ISO 1996-1:1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.

- PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.

- PN-N-01341:2000 Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego.

- PN-ISO 9613-1:2000 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej - Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę.

- PN-EN 1793-1:2001 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych -- Część 1: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku.

- PN-EN 1793-2:2001 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych -- Część 2: Właściwa charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych.

- PN-B-02151-3:1999(poprzednioPN-87/B-02151.03) Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

- PN-EN ISO 717-1:1999 (zamiast PN-87/B-02152.01 i PN-87/B-02152.03)
Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

## 2.4. Materiały źródłowe wykorzystane do sporządzenia raportu

Do sporządzenia raportu wykorzystano informacje zawarte w poniższych publikacjach i dokumentach:

- „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie wraz z planem gospodarki odpadami”,

- WOŚ, „Klimat Polski”, Warszawa 1999 r.,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu lokalizacji obiektu w skali 1:1000,

- Obowiązujące standardy  budowlane (zgodnie z wysokim standardem przyjętym przez projektantów ww. obiektów, wynikłym z aktualnych wymogów prawnych oraz dostępności najnowszych technologii i systemów zabezpieczeń),

- Inne materiały i informacje przekazane przez Inwestora.

# 3.0. Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia

Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest instrumentem prewencyjnej polityki ochrony środowiska pozwalającym na:

- określenie rodzajów i skali ewentualnych zagrożeń związanych z planowaną działalnością człowieka,

- porównanie alternatywnych rozwiązań, włączając w to opcję braku działań,

- zidentyfikowanie możliwych do zastosowania przeciwdziałań minimalizujących oddziaływanie.

Pozwala ono również na obiektywne ostrzeganie przed popełnieniem błędów             w procesie inwestycyjnym, a także pozwala chronić zasoby naturalne, przeciwdziałając degradacji środowiska. Prawidłowo prowadzony proces kwalifikacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko może przyczynić się do lepszego tworzenia warunków rozwoju ekonomicznego i społecznego, w tym także do ochrony dóbr kultury, zasobów naturalnych, jak również służyć może ochronie zdrowia ludzkiego. Wykonanie raportu          o oddziaływaniu na środowisko jako system wspomagania decyzji, może dostarczyć informacji o rzeczywistym znaczeniu konfliktów i przyczynić się do uczynienia procesu podejmowania decyzji racjonalnym i przejrzystym, tak dla przedstawicieli władzy jak i dla społeczeństwa. Nawiązując do postępowania administracyjnego w zakresie realizacji inwestycji, Inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, otrzymanie ww. decyzji następuje w oparciu o procedurę (postępowanie) oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której wymagane jest wykonanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, nie wymienione w § 2 ust 1 pkt 5 cytowanego rozporządzenia zalicza są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest warunkiem koniecznym do realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a także innych, jeżeli mogą one w sposób znaczący oddziaływać na obszar Natura 2000. Decyzja ta jest wydawana przed decyzjami inwestycyjnymi, przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywaniem robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wprowadzone pojęcia oceny oddziaływania na środowisko, jak również pojęcie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga od Inwestora konieczności wykonania raportu w zakresie i na warunkach określonych  
w cytowanej wyżej ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Do takich przedsięwzięć należy planowana budowa dwóch elektrowni wiatrowych na działce nr 244/2 w miejscowości Bukowiec.

Zgodnie z powyższym, po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Brodnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie postanowieniem z dnia 22 czerwca 2009r znak: 7624-2/4/09 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na działce        nr 244/2 w miejscowości Bukowiec, gmina Jabłonowo Pomorskie”, jednocześnie określając w postanowieniu zakres wskazanego raportu.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji        o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227z późn.zm), raport                  o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

- opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

  - charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

  - główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

  - przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

- opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

- opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:

  - polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,

  - najkorzystniejszego dla środowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

- określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

- uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, zabytki, krajobraz oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami,

- opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

  - istnienia przedsięwzięcia,

  - wykorzystywania zasobów środowiska,

  - emisji,

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,

- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,

- jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143,

- wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,

- przedstawienie zagadnień w formie graficznej,

- analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

- przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,

- wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,

- streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

- nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

- źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Ponadto:

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę powinien:

1) zawierać informacje, o których mowa w ust. 1, ze szczegółowością i dokładnością odpowiednią do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w innych decyzjach dotyczących ochrony środowiska.

Przedmiotowy raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji pn.:

„Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na działce  nr 244/2 w miejscowości Bukowiec, gmina Jabłonowo Pomorskie” zawiera w swej treści wszystkie wymagane prawem elementy określające wpływ planowanej inwestycji na poszczególne składowe środowiska naturalnego.

Poniższe opracowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

# 4.0. Lokalizacja i opis planowanego przedsięwzięcia

## 4.1. Stan formalno-prawny

Informacje ogólne o  Inwestorze

- Teresa Małecka

- adres zamieszkania

      - Nowe Świerczyny 48/2, 87-322 Jastrzębie

- adres lokalizacji inwestycji

      - miejscowość – Bukowiec,  działka nr 244/2.

## 4.2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce 244/2 stanowiącej własność Inwestora. Najbliższe otoczenie działki stanowią  tereny o różnej charakterystyce zagospodarowania - w przeważającej większości tereny w postaci pól uprawnych, dróg lokalnych, nieużytków, tereny z roślinnością niską i wysoką oraz zabudowa mieszkalna.

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Bukowiec.

W otoczeniu planowanej inwestycji zabudowa mieszkalna w postaci niskiej zabudowy           o charakterze zagrodowo-gospodaczym zlokalizowana jest w kierunkach północno-wschodnim, południowo–wschodnim oraz południowo-zachodnim. Średnia odległość od miejsca posadowienia planowanych do budowy wież elektrownii wiatrowych do budynków mieszkalnych wynosi ok. 380-400m.

Bukowiec – to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa toruńskiego.

Gmina Jabłonowo Pomorskie, na terenie której leży wieś Bukowiec, położona jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i stanowi część powiatu brodnickiego. Jej łączna powierzchnia to 134,4 km2. Siedzibą władz miasta i gminy jest miasto Jabłonowo Pomorskie, jego powierzchnia to 3,3 km2 a liczba mieszkańców to około 3900 osób. Populacja całej gminy wynosi 9706 osób. Gmina Jabłonowo Pomorskie to w przeważającej części tereny rolnicze, użytki rolne zajmują powierzchnię 103,8 km2 . Lasy i grunty leśne stanowią ok. 10% łącznej powierzchni gminy i miasta. Obszary leśne położone są przede wszystkim we wschodniej i północnej części gminy.

Gmina charakteryzuje się korzystnym położeniem komunikacyjnym. Główną trasą komunikacyjną przebiegającą przez gminę jest droga wojewódzka nr 543, dochodząca do drogi krajowej nr 15. W mieście Jabłonowo Pomorskie droga nr 543 krzyżuje się z drogami wojewódzkimi i powiatowymi prowadzącymi do Radzynia Chełmińskiego i Wąbrzeźna oraz do Nowego Miasta Lubawskiego.

Pod względem przyrodniczym cały obszar gminy znajduje się w granicach „Zielonych Płuc Polski” - obszaru, w którym przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju z uwagi na walory i potrzeby ochrony środowiska. Wschodnia część obszaru gminy znajduje się w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, do którego przylegają obszary chronionego krajobrazu „Obszar doliny Osy i Gardęgi” i „Obszar doliny Drwęcy”.

## 4.3. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Zadaniem opracowania jest określenie stanu istniejącego oraz możliwych zmian środowiska spowodowanych planowaną inwestycją, z tego też względu niezbędne jest sprecyzowanie zakresu planowanych prac oraz stosowanej technologii.

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów dla planowanego typu obiektów, zakres zastosowanej technologii wykonania oraz sposobu ich zabezpieczenia jest sprawą konieczności. Specyfika planowanego przedsięwzięcia powoduje ograniczone możliwości przedstawienia wariantów rozwiązań technologicznych, gdyż dla nowoczesnych technologii jest kwestią standaryzacji.

W tym miejscu należy dodać, że podanie określonego typu elektrowni wiatrowej możliwej do budowy we wskazanej lokalizacji może mieć jedynie charakter poglądowy ze względu na zbliżone parametry i podobne rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych producentów urządzeń tego typu. Istotnym jest, by zastosowane do realizacji planowanego przedsięwzięcia urządzenia były zgodne pod względem parametrów technicznych                   z przedstawionymi założeniami w niniejszym dokumencie. Szczególnie w aspekcie mocy urządzeń i emisji hałasu do środowiska naturalnego.

W fazie realizacji inwestycji nie nastąpi żadne znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne, a samo wykonanie inwestycji o charakterze budowlanym, ograniczy się jedynie do wykonania fundamentu betonowego pod konstrukcję wieży elektrowni.

W trakcie normalnej eksploatacji i funkcjonowania elektrowni wiatrowej z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i jego różnorodność, będzie obiektem neutralnym.

Wieża wiatraka nie zakłóca normalnej migracji lądowej zwierząt lądowych.

Inwestycja przyczyni się jednak do zauważalnych i nieodwracalnych zmian krajobrazu, jednakże zmiany te  nie są   czynnikiem, który uniemożliwiałby realizację przedsięwzięcia.

## 4.4. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się budowę dwóch elektrowni wiatrowych o konstrukcji słupowej o mocy 900 kW każda i wysokości wież do 90 m                i wysokości całkowitej ze skrzydłami do 120 m.

Podstawowe cechy charakterystyki elektrowni planowanych do budowy:

- Generator o mocy  - 900 kW  /asynchroniczny/

- Prędkość rozruchu – 3 m/s

- Moc nominalna osiągana przy 15 m/s

- Wysokość słupa – 90 m

- Wysokość całkowita /ze skrzydłami wiatraka/ - 120 m

- Średnica wirnika 48 m

- Regulowany kąt nachylenie łopat

- Pełny konwerter pozwalający przyłączyć turbinę także do słabszych sieci

- System monitorowania turbiny - Stall

Konstrukcja generatora pozwala na wahania prędkości obrotowej o maksymalnie 10%.        Ta elastyczność znacząco redukuje naprężenia mechaniczne i zabezpiecza przed niepożądanymi wahaniami w sieci energetycznej. Uruchomienie turbiny nastąpi już przy sile wiatru 3 m/s a wyłączenie automatycznie, kiedy wiatr przekroczy prędkość około 25 m/s.

Maszt elektrowni zostanie usytuowany na zbrojonym fundamencie betonowym            znajdującym się pod ziemią, Powierzchnia fundamentu poza częścią wystającą ponad grunt po wykonanych robotach wykorzystana będzie rolniczo tak jak dotychczas.

Wytwarzany prąd elektryczny będzie na bieżąco przesyłany do sieci energetycznej (Inwestor wystąpił o warunki przyłączenia projektowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa Energetycznego).

Ponieważ do postawienia wiatraka niezbędny będzie ciężki sprzęt w postaci dźwigu o odpowiednim zasięgu i nośności, pomiędzy drogą dojazdową a wiatrakiem zostanie utwardzony plac manewrowy o długości około 30 m i szerokości 20 m. Plac ten będzie również potrzebny do ewentualnych prac serwisowych podczas eksploatacji obiektu.

Energia wiatru jest dziś powszechnie wykorzystywana - w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą skalę w elektrowniach wiatrowych. Stosowanie tego typu rozwiązań nie jest bardzo kosztowne, ze względu na niezbyt skomplikowaną budowę urządzeń jak i tanią eksploatację. Najważniejszym czynnikiem jest duża prędkość wiatru, gdyż zwiększenie średnicy łopatek jest ograniczone względami konstrukcyjnymi do 100 m. Nie mniej ważna niż prędkość wiatru jest jego stałość występowania w danym miejscu, gdyż od niej zależy ilość wyprodukowanej przez silnik wiatrowy energii elektrycznej w ciągu roku - a to decyduje o opłacalności całej inwestycji. Z tego względu elektrownie wiatrowe są budowane w miejscach ciągłego występowania wiatrów o odpowiednio dużej prędkości, zwykle większej niż 6 m/s. Są to zazwyczaj rejony nadmorskie i podgórskie.

Budowę elektrowni wiatrowej ilustruje rysunek 1, natomiast na rysunku 2 przedstawiono budowę profesjonalnej elektrowni wiatrowej o dużej mocy pracującej na potrzeby sieci energetyki zawodowej.

Rys. 1. Uproszczony schemat budowy siłowni wiatrowej

Najważniejszym elementem siłowni wiatrowej jest wirnik przekształcający energię wiatru w energię mechaniczną przekazywaną do generatora. Zazwyczaj wykonuje się wirniki trójpłatowe (rzadziej dwupłatowe). Większość płatów wykonana jest z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. Każda łopata składa się z dwóch powłok przymocowanych do belki nośnej.

Rys. 2. Budowa elektrowni wiatrowej

Elementy konstrukcyjne przykładowej konstrukcji elektrowni wiatrowej

- kontroler

- siłownik mechanizmu przestawiania łopat

- główny wał

- chłodnica oleju

- skrzynia przekładniowa

- wieloprocesorowy układ sterowania

- hamulec postojowy

- dźwig dla obsługi

- transformator

- piasta łopaty

- łożysko łopaty

- łopata

- układ hamowania wirnika

- układ hydrauliczny

- tarcza hydraulicznego układu hamowania wirnika

- pierścień układu kierunkowania

- fundament

- koła zębate układu kierunkowania

- generator

- chłodnica generatora powłok przymocowanych do belki nośnej.

W niektórych rozwiązaniach istnieje ponadto możliwość zmiany kąta ustawienia łopat wirnika dzięki zastosowaniu siłowników hydraulicznych. Wirnik osadzony jest na wale wolnoobrotowym, którego obroty poprzez skrzynię przekładniową przekazywane są do wału szybkoobrotowego. Wał szybkoobrotowy połączony jest z wałem generatora.

Najczęściej wirnik obraca się z prędkością 15 – 30 obr./min., przekładnia zwiększa tą prędkość obrotową 50-krotnie do 1500 obr./min. Stopień przełożenia zależy od typu prądnicy zastosowanej w elektrowni.

Jako generatory pracują najczęściej prądnice asynchroniczne. W czasie rozruchu generatory łączone są do sieci przez układy tyrystorowe, które następnie są bocznikowane stycznikami. Mikroprocesorowy system sterowania monitoruje stan siłowni i pobiera dane do obliczeń i sterowania.

Elementy konstrukcyjne przykładowej elektrowni wiatrowej /przekrój gondoli/

| 1. Wał główny | 2. Łożysko główne | 3. Rama gondoli | 4. Mechanizm skręcający | 5. Skrzynia biegów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Hamulec | 7. Wał generatora | 8. Generator | 9. Stacja hydrauliczna | 10. Stacja meteo |

Generator, transformator, przekładnia i urządzenia sterujące umieszczone są w gondoli. Ponadto gondola zawiera układy smarowania, chłodzenia, hamulec tarczowy itp. Gondola i wirnik obracane są w kierunku wiatru przez silniki i przekładnię zębatą znajdującą się na szczycie wieży, na której umieszczona jest gondola. Wieża jest stalowa, w kształcie rury, rzadziej o konstrukcji kratownicowej.

## 4.5.  Zużycie surowców.

Główne zagrożenia środowiska jakie niosą ze sobą tradycyjne metody wytwarzania energii elektrycznej to:

- emisja znacznych ilości tlenków azotu i siarki odpowiedzialnych za występowanie kwaśnych deszczów niszczących faunę i florę oraz budowle;

- emisja dwutlenku węgla, przyczyniającego się do tzw. efektu cieplarnianego;

- emisja pyłów;

- promieniowanie jonizujące elektrowni jądrowych;

- zagrożenia przy przewożeniu materiałów rozszczepialnych z elektrowni jądrowych;

- zrzuty podgrzanej wody do rzek i jezior;

- bezzwrotne straty wody w obiegach chłodzenia;

- zrzuty ścieków technologicznych.

Powyższa problematyka nie występuje w przypadku zastosowania elektrowni wiatrowych.

Dodatkowo należy dodać, że oprócz początkowych nakładów związanych z zakupem i instalacją urządzenia, dalsza jej eksploatacja nie wymaga dodatkowych surowców.

Funkcjonowanie planowanej inwestycji – dwóch elektrowni wiatrowych o mocy      900 kW każda zlokalizowanych w miejscowości Bukowiec na działce 244/2, nie wiąże się    ze zużyciem surowców oraz innych materiałów w fazie ich eksploatacji.

W fazie budowy elementy konstrukcyjne urządzeń zostają przywiezione na miejsce przez wyspecjalizowaną firmę będącą jednocześnie wykonawcą i autoryzowanym serwisantem urządzenia. Elementy te, po wykonaniu na wstępie fundamentów służących do posadowienia konstrukcji wież, są montowane za pomocą specjalistycznych dźwigów przez wykonawcę. Należy stwierdzić, że na etapie budowy jedyną ingerencją w środowisko naturalne jest wykonanie odpowiedniej konstrukcji budowlanej posadowienia fundamentów wież elektrowni oraz wyznaczenie miejsca dojazdu do nich w celach serwisowych.

## 4.6. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

Zakłada się, że w czasie budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji rozpatrywanej inwestycji w normalnych warunkach nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania na środowisko poza terenem rozpatrywanej działki 244/2 stanowiącej miejsce lokalizacji wiatraków.

Projektowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne, zgodne z nowoczesnymi technologiami, wystarczająco zabezpieczą przed zanieczyszczeniem powietrze atmosferyczne, wody i grunt.

Podstawowe oddziaływanie funkcjonujących elektrowni wiatrowych ogranicza się do emisji hałasu do środowiska.

Natomiast emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz powstawanie odpadów, jak również powstawanie ścieków bytowych oraz technologicznych nie występuje.

### 4.6.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku.

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku. Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.

Ze względu na brak emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z tytułu eksploatacji rozpatrywanej inwestycji, nie określono tła substancji dla żadnego konkretnego zanieczyszczenia.

Funkcjonowanie elektrowni wiatrowych nie wiąże się z powstawaniem emisji do powietrza atmosferycznego.

Projektowana budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Bukowiec na działce 244/2, będzie spełniać obecnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony powietrza.

### 4.6.2. Odpady

Cały proces gospodarki odpadami w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji odbywać się będzie zgodnie  z ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

Na etapie prac budowlanych związanych z budową elektrowni wiatrowych powstaną odpady należące do grupy 17 tj. „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Etap wstępny realizacji inwestycji ograniczy się do wykonania betonowego fundamentu posadowienia wieży i jedynie w tym etapie realizacji możliwe jest powstanie odpadów.

Dalszy etap realizacji tj. montaż rurowej konstrukcji wież oraz samej elektrowni odbywa się za pomocą dźwigu i nie powoduje powstawania odpadów. W trakcie budowy nastąpi usunięcie części humusu z terenu budowy. Powinien on zostać zabezpieczony i ponownie wykorzystany przy zagospodarowaniu terenu (przywróceniu terenowi funkcji gruntu ornego).

W fazie budowy nie powstaną odpady o charakterze odpadów niebezpiecznych.

Odpady pochodzące z budowy obiektu odbierane będą z terenu działki przez uprawniony do tego celu podmiot gospodarczy posiadający stosowne zezwolenia.

Jeśli chodzi o zastosowaną technologię produkcji energii elektrycznej to jest ona   technologią bezodpadową. W dalszym etapie tj. w czasie eksploatacji elektrowni wiatrowej nie powstaną żadne odpady.

### 4.6.3. Ścieki

W fazie wykonywania bezpośrednich prac budowlanych przy wykonywaniu fundamentów wieży oraz montażu konstrukcji elektrowni powstawać będą ścieki bytowe – pochodzące od osób zatrudnionych w czasie budowy.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych należy zatrudnionym pracownikom zapewnić możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych w postaci kabin sanitarnych obsługiwanych przez wyspecjalizowaną firmę.

Inwestycja  nie spowoduje powstania ścieków technologicznych oraz ścieków bytowych.

### 4.6.4. Emisja hałasu

W ocenie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia założono,        że wykonywanie prac budowlanych nie może podnosić istniejącego poziomu tła akustycznego przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej gospodarczej.

Prace budowlane, prowadzone jedynie w obrębie działki na której jest planowana inwestycja,   wykonywane będą wyłącznie w godzinach dziennych tj. 600-2200.

Głównym źródłem hałasu w tej fazie będzie praca maszyn i narzędzi budowlanych (dźwigów)  oraz transport samochodowy obsługujący budowę.

Tereny znajdujące się w sąsiedztwie instalacji (tereny rolnicze) nie podlegają prawnej ochronie przed hałasem. Ochronie takiej podlegają jedynie tereny zabudowy mieszkalnej typu zagrodowego położone w odległości ok. 400 m od instalacji w kierunkach północno-wschodnim, południowo-wschodnim oraz południowo zachodnim.

Opierając się na analizach robót budowlanych wykonywanych z dużą koncentracją urządzeń i natężeniem prac można oszacować, że hałas o poziomie 50 dB może sięgnąć do odległości 100 m od terenu budowy. Oddziaływanie akustyczne na otoczenie w trakcie prac wykonywanych w fazie likwidacji elektrowni może być większe niż w trakcie budowy - w związku z hałaśliwym rozkruszaniem betonu i rozcinaniem elementów konstrukcyjnych.

Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości gwarantującej w każdej z opisanych wyżej sytuacji dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez instalacje dla terenów                 z zabudową zagrodową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wynoszą odpowiednio:

- dla pory dziennej 	(godz. 600 – 2200 )	 	- 55 dB (A),

- dla pory nocnej 	(godz. 2200 – 600)		- 45 dB (A).

Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej z uwzględnieniem obowiązujących norm i zasad najmniejszej uciążliwości akustycznej dla otoczenia.

Głównym źródłem hałasu funkcjonującej elektrowni będzie dźwięk związany z pracą śmigieł elektrowni.

# 5.0. Opis elementów przyrodniczych środowiska

## 5.1. Rzeźba terenu

Miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie położone są w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i północnej części powiatu Brodnickiego.

Obszar gminy Jabłonowo Pomorskie znajduje się na pograniczu dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych: Pojezierza Chełmińskiego (zachodnia część gminy) i Pojezierza Brodnickiego (wschodnia część gminy). Naturalną granicę między jednostkami morfologicznymi stanowi dolina rzeki Lutryny. Z powyższego podziału wynika zróżnicowanie wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego gminy. Należy dodać, że zasoby przyrodnicze gminy, jak i całego powiatu brodnickiego należą do jednych z najbardziej wartościowych walorów województwa kujawsko-pomorskiego. Urozmaiceniem krajobrazu jest gęsta sieć rzeczna łącząca większe jeziora oraz różnorodna rzeźba terenu.

W procesie inwestycyjnym związanym z wyborem miejsca właściwej lokalizacji elektrownii wiatrowych istotnym jest wyłonienie miejsca mającego naturalne  predyspozycje do lokalizacji takiej inwestycji, a to głównie w aspekcie występowania wiatrów.

Podłużne wzgórza, pojedyncze wzgórza, góry, przełęcze, przeszkody jak drzewa, budynki to wszystko ma znaczenie przy lokalizacji turbin wiatrowych. Im bardziej płaski i odsłonięty jest teren, tym większa cześć wiatru dotrze do urządzenia i zamieniona zostanie na energię.

Biorąc pod uwagę rzeźbę terenu działki pod planowaną inwestycję w postaci budowy dwóch elektrownii wiatrowych o mocy 900 kW każda na przedmiotowym obszarze należy uznać wybór lokalizacji za właściwy.

Rodzaj terenu określa się odpowiednią klasą szorstkości. Im bardziej „gładki” teren, tym klasa szorstkości jest niższa, a co za tym idzie jest on lepszy.

Klasę szorstkości danego terenu określa się na podstawie danych empirycznych zebranych z masztów pomiarowych lub na podstawie obserwacji.

I tak rozważana działka 244/2 zlokalizowana jest na terenie wyniosłości pokrytej roślinnością niską dla której przewidywana klasa szorstkości terenu wyniesie 0,5-1, co stanowi o właściwym wyborze takiej lokalizacji w aspekcie umiejscowienia elektrowni wiatrowej.

Poniżej przedstawiono klasy szorstkości  w odniesieniu do rodzaju terenu

| klasa szorstkości | Rodzaj terenu |
| --- | --- |
| 0 | Powierzchnia wody |
| 0,5 | Całkowicie otwarty teren typu, trawiasta łąka |
| 1 | Otwarte pola uprawne z niskimi zabudowaniami (pojedynczymi).Tylko lekko pofalowane teren. |
| 2,5 | Tereny uprawne z licznymi zabudowaniami i sadami lub 8 metrowe żywopłoty oddalone od siebie o ok. 250 metrów. |
| 3 | Wioski , małe miasteczka , las lub pofałdowany teren. |
| 3,5 | Duże miasta z wysokimi budynkami. |
| 4 | Bardzo duże miasta z wysokimi budynkami i drapaczami chmur. |

## 5.2. Warunki geologiczno-gruntowe

W krajobrazie geomorfologicznym wyróżnić można trzy charakterystyczne elementy rzeźby: wysoczyznę morenową, dolinę rzeki Lutryny, dolinę rzeki Osy oraz równinę sandrową. Wysoczyzna morenowa wykształcona jest głównie jako płaska, miejscami lekko falista, a zbudowana jest z gliny i piasków zwałowych. Najbardziej urozmaicona jest wysoczyzna morenowa w północnej części gminy w rejonie Płowęża i Nowej Wsi. Rynna polodowcowa wykorzystywana przez rzekę Lutrynę wcina się w wysoczyznę morenową w rejonie Jabłonowa, Jaguszewic i Szczepanek. Wschodnia część obszaru gminy w rejonie wsi Górale i częściowo Konojady położona jest w obrębie równiny sandrowej – sandru zachodniobrodnickiego. Jest to rozległy obszar akumulacji osadów piaszczystych i żwirowych. Powierzchnia sandru jest w przeważającej części płaska i pokryta obszarami leśnymi. Na utworach wysoczyznowych wytworzyły się głownie gleby mocne. One też decydują o tym, że w strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie przeważają użytki rolne, Wśród nich wyraźnie dominują grunty orne, a na niektórych obszarach jak obniżenia rynnowe, dolinne i wytopiskowe, znaczny areał zajmują trwałe użytki zielone.

Biorąc pod uwagę  koncepcję zastosowanych rozwiązań technologicznych, brak jest przesłanek świadczących o tym, iż przedmiotowe zadanie inwestycyjne wpłynie negatywnie na budowę geologiczną omawianego obszaru.

## 5.3. Gleby

Pokrywa glebowa zależna jest od charakteru skały macierzystej, szaty roślinnej             i warunków klimatycznych. Pokrywa  glebowa omawianego obszaru jest zróżnicowana           i stanowi istotny składnik siedliska, wpływający decydująco na strukturę roślinności, m.in. łąk i lasów. Teren objęty planowanym działaniem inwestycyjnym stanowi  w głównej mierze wyniesienie z pokrywą zieloną w postaci łąki.

Główne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia, w tym na jego element – glebę, będzie związane z wykonaniem fundamentów pod wieże wiatraków i ich montażem.

Wykonanie fundamentów będzie miało więc charakter  zmiany nieodwracalnej. Natomiast miejsca z odkładów ziemi z wykopów i utwardzenia pod dźwigi będą zmianą krótkotrwałą i przywracalną do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje się wpływu planowanego  przedsięwzięcia inwestycyjnego na stan gleb najbliższego otoczenia.

## 5.4. Wody powierzchniowe

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci budowy dwóch elektrowni wiatrowych na działce nr 244/2 w miejscowości Bukowiec, gmina Jabłonowo Pomorskie nie wpłynie na stan wód powierzchniowych omawianego obszaru.

## 5.5. Wody podziemne

Uwzględniając dostępne na tym etapie inwestycji materiały hydrologiczne oraz dostępne dane, jak również posiadane materiały archiwalne można stwierdzić, iż wody podziemne występują tu na różnych głębokościach i związane są z różnymi jednostkami litologicznymi i stratygraficznymi.

Przedmiotowa inwestycja w postaci budowy dwóch elektrowni wiatrowych na działce nr 244/2 w miejscowości Bukowiec, gmina Jabłonowo Pomorskie nie wpłynie w żaden sposób na warunki hydrogeologiczne omawianego obszaru.

Planowana inwestycja, ze względu na swój charakter nie wpłynie  negatywnie na warunki wodne na przedmiotowym terenie – brak ścieków bytowych i przemysłowych.

## 5.6. Warunki meteorologiczne i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Dla miejsca lokalizacji planowanej inwestycji przyjęto dane meteorologiczne uzyskane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Stacji Meteorologicznej w Toruniu będącej dla analizowanego terenu najbardziej reprezentatywną stacją opisaną w aktualnie obowiązującym "Katalogu danych meteorologicznych".

# Podstawowe parametry Stacji Meteorologicznej w Toruniu:

- Szerokość geograficzna północna				53( 03’

- Długość geograficzna wschodnia				18( 35’

- Wysokość położenia stacji nad poziomem morza		69 m

- Całkowita liczba obserwacji meteorologicznych		N = 29188

Podstawowe dane meteorologiczne

- Średnioroczna temperatura otoczenia			7,5 (C

- Średnia temperatura sezonu grzewczego			1,3 (C

- Średnia temperatura sezonu letniego				13,6 (C

- Średnia prędkość wiatru					2,99 m/s

- Wysokość położenia anemometru nad poziomem terenu	13 m

# Udział poszczególnych stanów równowagi atmosfery:

- 1 stan równowagi - równowaga silnie chwiejna		0,6 %

- 2 stan równowagi - równowaga chwiejna			9,0 %

- 3 stan równowagi - równowaga lekko chwiejna		22,5 %

- 4 stan równowagi - równowaga obojętna			47,3 %

- 5 stan równowagi - równowaga lekko stała			4,7 %

- 6 stan równowagi - równowaga stała				15,8 %

W przypadku planowanej inwestycji najistotniejszym elementem meteorologicznym dla właściwego funkcjonowania wiatraków jest nawietrzenie. Jednym ze sposobów przedstawiania siły i kierunku wiejącego wiatru, używanym często w meteorologii jest graficzny wykres kołowy zwany róża wiatrów. Róża wiatrów pokazuje nam z jaka prędkością i z jakiego kierunku na danym obszarze wieje wiatr. Otrzymuje się to poprzez pomnożenie czasu w jakim wiał wiatr z danego kierunku przez średnia sile wiatru wiejącego w tym kierunku. Całkowita energia wiatru jest związana z kwadratem jej prędkości.

Pomiary prędkości wiatru są istotne szczególnie ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w postaci budowy elektrowni wiatrowej z oczywistej racji wykorzystania energii wiatru jako elementu napędowego urządzenia. Pomiary powinny być wykonywane przez cały rok w celu uśrednienia wyników.

Udział poszczególnych prędkości wiatru dla poszczególnych stanów równowagi atmosfery

| Prędkość wiatru w [ m/s ] | 1 stan równowagi | 2 stan równowagi | 3 stan równowagi | 4 stan równowagi | 5 stan równowagi | 6 stan równowagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 26,23 | 21,26 | 21,13 | 28,77 | 50,89 |
| 2 | 45,29 | 33,43 | 21,7 | 18,24 | 20,8 | 27,65 |
| 3 | 4,71 | 27,14 | 22,13 | 15,92 | 20,94 | 15,56 |
| 4 | - | 11,83 | 18,6 | 12,59 | 10,65 | 5,9 |
| 5 | - | 1,37 | 12,4 | 11,22 | 18,84 | - |
| 6 | - | - | 3,15 | 8,06 | - | - |
| 7 | - | - | 0,74 | 6,26 | - | - |
| 8 | - | - | 0,02 | 3,47 | - | - |
| 9 | - | - | - | 1,45 | - | - |
| 10 | - | - | - | 1,12 | - | - |
| >10 | - | - | - | 0,54 | - | - |

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji

| lp. | Zanieczyszczenie | Jednostka | Wartość stężenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średniorocznego | Da |
| 1. | Dwutlenek siarki | (g/m3 | 8,0 | 30,0 |
| 2. | Dwutlenek azotu | (g/m3 | 10,0 | 40,0 |
| 3. | Tlenek węgla | (g/m3 | 50,0 | - |
| 4. | Pył zawieszony | (g/m3 | 10,0 | 40,0 |

## 5.7. Uwarunkowania akustyczne

W środowisku istnieją różne grupy źródeł hałasu, np. hałasy komunikacyjne, drogowe (motocykli, ciężkich pojazdów, pojazdów szynowych itd.), dworców kolejowych, stadionów, lotnicze, które składają się na poziom dźwięków charakteryzujących klimat akustyczny.                    W znaczącym stopniu zależny jest on od planowania przestrzennego, w tym bardzo istotną rolę odgrywa planowanie komunikacji (tras komunikacyjnych), zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.

Na terenie miejscowości Bukowiec mamy do czynienia z obszarami, w których hałas przenikający do środowiska kształtuje klimat akustyczny tych terenów, z drugiej strony występują miejsca, które nie są narażone na jakąkolwiek formę oddziaływania akustycznego związanego z działalnością człowieka. Powyższy fakt wynika z charakteru miejscowości , która jest typową wsią o charakterze rolniczym.

Głównym źródłem hałasu liniowego, a więc hałasu komunikacyjnego, są lokalne drogi powiatowe i gminne. Środki transportu to ruchome źródła hałasu decydujące o parametrach klimatu akustycznego, przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Większość pojazdów emituje hałas o poziomie dźwięku od 85 do 94 dB, przy dopuszczalnych natężeniach hałasu w środowisku, w otoczeniu budynków mieszkalnych od 35 do 55 dB w porze nocnej i od 40 do 65 dB w porze dziennej.

## 5.8. Flora i fauna

- FLORA

Obszar lokalizacji planowanej inwestycji stanowi  teren o różnej charakterystyce zagospodarowania -  w przeważającej większości tereny w postaci pól uprawnych, dróg lokalnych, nieużytków, tereny z roślinnością niską i wysoką.

Realizacja inwestycji nie wpłynie w zasadniczy sposób na przeobrażenie szaty roślinnej najbliższego otoczenie – po wykonaniu prac montażowych konstrukcji elektrowni pobliski teren posadowienia elektrowni zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.

Nie planuje się ponadto usuwania zieleni w związku z planowaną inwestycją.

- FAUNA

W aspekcie fauny zamieszkującej teren planowanej inwestycji nie przewiduje się jej znaczącego oddziaływania na  rozwój oraz warunki bytowania zwierząt tam zamieszkujących.

W przypadku elektrowni wiatrowych istnieje niewielkie prawdopodobieństwo kolizji obracających się łopat elektrowni z przelatującymi ptakami.

Jak wskazują obserwacje, takie przypadki są bardzo rzadkie. Łopaty śmigła obracają się z niedużą prędkością, stąd też ptaki winny zauważyć ewentualną przeszkodę. Łopaty zostaną odpowiednio oznakowane i pomalowane, zgodnie z wymogami.

Badania naukowe przeprowadzone na świecie wskazują, że wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki zależy od zastosowanego typu urządzeń, ich wysokości, liczby, ustawienia względem siebie. Parki wiatrowe stanowią przeszkodę na trasie przelotu ptaków jednak jako obiekty o dużej wysokości, w dodatku poruszające się, są widoczne dla ptaków, które w większości przypadków z łatwością je omijają (dostosowują kurs przelotu lub jego pułap).
Kolizje ptaków z elektrowniami zdarzają się w sytuacji zlokalizowania elektrowni na trasie głównych przelotów ptaków lub w miejscu, gdzie znajdują się ważne dla nich żerowiska. Pewne zagrożenie występować może także w trakcie nocnych przelotów i w warunkach złej widoczności.

Pamiętać należy jednak, że większość migracji ptaków odbywa się na wysokościach znacznie przekraczających 150m, czyli zdecydowanie ponad pracującymi elektrowniami wiatrowymi. A także o tym, że wpływ energetyki wiatrowej na śmiertelność ptaków jest w porównaniu z innymi formami działalności ludzkiej niewielki.

Naukowcy odkryli, że ptaki albo omijają elektrownie wiatrowe przelatując obok lub wybierają drogą między turbinami, gdzie istnieje mniej niż 1% prawdopodobieństwa na kolizję z olbrzymimi strukturami. Wg nich (informują o tym w magazynie Biology Letters), wcześniejsze ustalenia dotyczące możliwości kolizji były przeszacowane.

Znane są także przypadki, że ptaki niektórych gatunków zakładały gniazda na gondolach elektrowni wiatrowych, co stanowi silny dowód, że nie dochodziło do kolizji tego gatunku z łopatami wirnika turbiny wiatrowej.

Poniżej podano przyczyny śmierci ptaków na 10000 przypadków

| Elektrownie wiatrowe | < 1 |
| --- | --- |
| Wieże telekomunikacyjne | 250 |
| Pestycydy | 700 |
| Pojazdy | 700 |
| Linie wysokiego napięcia | 880 |
| Inne formy działalności człowieka | 1000 |
| Koty | 1000 |
| Budynki | 5500 |

Podczas pracy elektrowni wiatrowej istnieje niebezpieczeństwo, że lecący ptak mając na kursie lotu turbinę, uderzy w nią. W dostępnych opracowaniach podano różne statystyki, ale ogólnie wszystkie wskazują na minimalny wpływ turbin na ptactwo. American Wind Energy Association w artykule "Fakty na temat energetyki wiatrowej & ptaków" (ang. "Facts about wind energy & birds") podała, że ptak średnio wejdzie w kolizję z turbiną raz na 8 do 15 lat.

Przybliżona liczba zabitych ptaków w ciągu roku w Holandii

.

Okazuje się, że dużo większym zagrożeniem dla ptactwa są energetyczne linie napowietrzne. Wyniki badań wykonanych przez U.S. Fish and Wildlife Service podają, że w wyniku kolizji ptaków z napowietrznymi liniami energetycznymi rocznie ginie aż do 174 milionów ptaków. Elektrownie wiatrowe w przeciwieństwie do elektrowni konwencjonalnych nie produkują sztucznej zasłony dymnej, która może doprowadzić do zmniejszenia widoczności i zasłonięcia przeszkody. Podczas montażu linii przyłączeniowych między parkiem wiatrowym a stacją energetyczną zalecane są zazwyczaj instalacje podziemne, a to likwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi. Najnowsze badania są przeprowadzane na jednej z dwóch największych duńskich farm wiatrowych - Nysted na Morzu Bałtyckim, która składa się z 72 turbin, z których każda liczy sobie po 69 metrów wysokości. Farma działa od 2003 roku.

Specjalne obserwacje radarowe pozwoliły dokładnie prześledzić zachowanie kaczek i gęsi, które to każdego lata migrują w kierunku Arktyki aby na zimę masowo wrócić ze swoim potomstwem nad tereny północnych Niemiec i Holandii.

Kolejnym przeprowadzonym eksperymentem było sprawdzenie nastawienia ptaków do turbin. Przy pomocy wabików próbowano zaobserwować zachowanie ptactwa w stosunku do parku wiatrowego.

Przy użyciu kilku grup wabików usytuowanych w różnych miejscach parku stwierdzono, że ptaki nie chciały przekroczyć granic otuliny parku, która wynosiła 100 metrów od najdalej wysuniętych turbin. Głównym wnioskiem z przeprowadzonych badań był fakt, iż ptaki zachowują bezpieczna odległość, lecz z drugiej strony nie boja się pracujących turbin. Przeprowadzono również badania w Wielkiej Brytanii, których celem było określenie faktycznego wpływu turbin na ptactwo w celu kreowania dalszej polityki w odniesieniu do energetyki wiatrowej. Zauważono, że na wielkość populacji występującej w pobliżu parków wiatrowych wpływa roślinność i prowadzone uprawy, które stanowią środowisko życia ptaków, a nie fakt posadowienia turbin wiatrowych. Nie stwierdzono natomiast, aby ilość turbin lub ich gabaryty miały wpływ na wielkość populacji ptaków zamieszkujących dane tereny. Stwierdzono również, że ptaki zachowują bezpieczna odległość od turbin.

W oparciu o powyższe informacje można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 900 kW każda              w miejscowości Bukowiec na działce 244/2, nie wpłynie negatywnie na znajdujący się w pobliżu obszary chronionego krajobrazu a w szczególności nie będzie miało wpływu na trasy przelotów ptaków.

## 5.9. Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe

W granicach analizowanego terenu działki 244/2 w miejscowości Bukowiec, nie występują obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną w rozumieniu ustawy          o ochronie przyrody.

Nie występują też chronione obiekty kulturowe i archeologiczne.

Należy podkreślić, że lokalizacja elektrowni ma miejsce na uboczu terenu i nie zakłóca walorów przyrodniczo-krajobrazowych otaczającego terenu. Na podkreślenie należy fakt, że siła wiatru była wykorzystywana przez człowieka od wieków w wiatrakach lokalizowanych na tych terenach.

Elektrownie wiatrowe nie zakłócą normalnej migracji lądowej zwierząt lądowych i ptaków.

Inwestycja przyczyni się jednak do zauważalnych i nieodwracalnych zmian krajobrazu, jednakże zmiany te  nie są   czynnikiem, który uniemożliwiałby realizację przedsięwzięcia.

## 5.10. Ocena lokalizacji inwestycji w świetle uwarunkowań ekofizjograficznych

Z występujących w rozpatrywanym terenie uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych i sozologicznych, do najistotniejszych w kontekście planowanego przedsięwzięcia należą:

- ukształtowanie terenu oraz warunki geologiczno-gruntowo-wodne są korzystne dla lokalizacji przedsięwzięcia – budowy elektrowni wiatrowej i nie wymagają konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń,

- odpowiednie uwarunkowania rzeźby terenu działki pod planowaną inwestycję ze względów szorstkości terenu i występowania wiatrów

- dobre skomunikowanie z drogami publicznymi,

- brak emisji CO2, NO2, SO2, CO i pyłów do atmosfery

- brak kosztów środowiskowych związanych z działalnością elektrowni konwencjonalnych,

- stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej,

- możliwością pracy na sieć wydzieloną,

- brak konfliktów społecznych  ze względu na rodzaj przedsięwzięcia.

# 6.0. Opis analizowanych wariantów

## 6.1. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Planowane przedsięwzięcie ma ograniczone możliwości przedstawienia wariantów zastosowanych rozwiązań technologicznych. Na obecnym etapie wariant budowy elektrowni wiatrowej jest rozwiązaniem jednowariantowym.

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia projektowe mające wpływ na skalę oddziaływania rozpatrywanej inwestycji na środowisko:

- wieża wiatraka posiadać będzie konstrukcję słupową,

- przewiduje się zastosowanie turbiny wykonanej w technologii zapewniającej niski poziom emitowanych dźwięków,

- eksploatacja elektrowni nie spowoduje emisji do powietrza jakichkolwiek substancji szkodliwych,

- rozpatrywana inwestycja nie będzie zużywać do celów technologicznych wody, ani nie spowoduje powstawania ścieków,

- nie przewiduje się stałej obsługi, co skutkuje brakiem ścieków i odpadów socjalno-bytowych,

- projektowana technologia jest bezodpadowa; turbiny nie wymagają w czasie eksploatacji wymiany oleju,

- w czasie eksploatacji nie będą wykorzystywane żadne materiały ani substancje szkodliwe dla środowiska,

- budowa elektrowni odbywać się będzie wg obowiązujących norm, z zastosowaniem technologii i urządzeń spełniających wszystkie wymagania techniczne,

- po zakończeniu budowy działka zostanie przywrócona do użytkowania rolniczego.

Projektowana inwestycja  to rozwiązanie techniczne w dziedzinie technologii produkcji energii elektrycznej, które w czasie eksploatacji zapewnia praktycznie zerową emisję zanieczyszczeń i odpadów do środowiska.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawny zastosowane rozwiązania stanowią warunek konieczny realizacji inwestycji. Przyjęte rozwiązania zgodne są z obowiązującymi wymogami i stanowią wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Wpływ na środowisko, opisany w opracowaniu, dotyczy jednego wariantu, zaproponowanego przez Inwestora. Tego typu wariant realizacji przedsięwzięcia jest powszechnie stosowany w kraju i ewentualnie może podlegać nieznacznym modyfikacjom. Na etapie rozważań koncepcyjnych w wyniku szczegółowej analizy rozwiązań konstrukcyjnych i warunków meteorologicznych panujących na obszarze objętym planowaną inwestycją wybrano wariant budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 900 kW każda.

Poniżej przedstawiono charakterystykę techniczną przykładowej  elektrowni wiatrowej

| Średnica wirnika : | 48 m |
| --- | --- |
| Prędkość obrotowa (obr/min): | 28.5 |
| Liczba łopat: | 3 |
| Regulacja mocy | nachylenie łopat regulowane |
| Hamulec powietrzny: | prostopadłe ustawienie łopat |
| Wysokość wieży (przybliżona): | 80-90 m |
| Prędkość startu: | 3 m/s |
| Optymalna prędkość wiatru | 15 m/s |
| Prędkość zatrzymania: | 25 m/s |
| Nominalna moc wyjściowa: | 900 kW |
| Przekładnia | planetarna |
| Sterowanie | Mikroprocesorowe monitorowanie wszystkich funkcji turbiny |

Moc nominalna (900 kW) osiągalna jest przy 15 m/s. Konstrukcja generatora pozwala na wahania prędkości obrotowej o maksymalnie 10%. Ta elastyczność znacząco redukuje naprężenia mechaniczne i zabezpiecza przed niepożądanymi wahaniami w sieci energetycznej. Turbina jest zabezpieczona od końcówek łopat do podstawy wieży przy pomocy systemu pełnego zabezpieczenia odgromowego.

Na podstawie przeprowadzonych studiów i analiz stwierdzono, że przedstawiony wariant budowy dwóch  elektrowni wiatrowych w miejscowości Bukowiec jest w danym momencie optymalny i to zarówno ze względów społecznych, ekonomicznych  jak i oddziaływania na środowisko.

Uznaje się, że przyjęty wariant rozwiązań projektowych inwestycji jest najkorzystniejszy dla środowiska i w dalszej części opracowania tylko on będzie rozpatrywany.

Rozważanie zastosowania innych wariantów technicznych i technologicznych projektowanej inwestycji niż przyjęte, jest niecelowe i nieuzasadnione.

## 6.2. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

Zakres i stopień wykorzystania zasobów środowiska wynikający z przeprowadzenia planowanej inwestycji jest minimalny.

Docelowe użytkowanie rozważanego wariantu inwestycyjnego nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych, podziemnych i powietrza atmosferycznego.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki, należy zauważyć, że elektrownie wiatrowe przyczyniają się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Znaczący pozytywny wpływ elektrowni wiatrowych jest zauważalny zwłaszcza po stronie redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wariant, polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia należy zatem odrzucić.

# 7.0. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Mając na uwadze zapisy pkt. 6.1, przewidywane oddziaływanie na środowisko określono tylko dla wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Szczegółowe oddziaływanie zostanie opisane w pkt. 8. W niniejszym rozdziale odniesiono się do możliwości wystąpienia awarii, możliwości poważnej awarii przemysłowej i możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie mamy do czynienia z jego transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

Na etapie realizacji inwestycji ujemny wpływ na środowisko w szerokim rozumieniu należy eliminować poprzez stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Po uruchomieniu elektrowni wiatrowych zagrożeń środowiska można uniknąć ściśle wypełniając założenia projektowe i instrukcje eksploatacji.

Potencjalnym zagrożeniom podczas eksploatacji należy przeciwdziałać stosując prewencję w zakresie:

- utrzymywania w należytym stanie urządzeń technologicznych i zabezpieczających,

- wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy,

- stałego podnoszenia kwalifikacji i odpowiedzialności pracowników serwisowych za stan obsługiwanych urządzeń.

## 7.1. Możliwości transgranicznwego oddziaływania na środowisko

W przypadku realizowanej inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

## 7.2. Możliwości wystąpienia awarii

Ewentualne awarie - np. zatrzymanie łopat śmigieł, nie powoduje zagrożenia. Elektrownie wiatrowe posiadają odpowiednie zabezpieczenia na wypadek wzrostu prędkości wiatru powyżej i powodują ich automatyczne zatrzymanie.

W celu zapobieżenia ewentualnym kolizjom lotniczym, a także by spowodować lepszą widoczność pracujących wiatraków, elektrownie wyposażona będą w odpowiednie oznakowanie.

Typowe oznaczenie przeszkodowe elektrowni wiatrowych wymagane zarówno przez Szefostwo Infrastruktury Lotniskowej (SIL), jak i Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego (GILC) obejmuje oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne.

Jako oznakowanie nocne przyjmuje się jako wystarczające „umieszczenie lamp oświetleniowych koloru czerwonego na szczycie gondoli”. Jako oznakowanie dzienne wymagane jest malowanie końcówek łopat śmigieł na długości 5 m na kolor czerwony.

Polskie przepisy zbieżne są z zaleceniami Międzynarodowej Cywilnej Agencji Lotnictwa (ICAO), według której jednak w przypadku elektrowni wiatrowych nie ma obligatoryjnego obowiązku stosowania takiego oznakowania.

Podstawowe oznakowanie przeszkodowe stosowane w elektrowniach wiatrowych.

- Jest to oświetlenie składające się z dwóch czerwonych synchronicznie migających świateł ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych i montowanych na gondoli. Natężenie światła jednej lampy ostrzegawczej wynosi 2.000 cd w poziomym strumieniu światła przy poborze mocy 250 W. Światła takie migają z częstotliwością 30 błysków na minutę, a trwałość jednej lampy błyskowej ocenia się na ok. 2 lata. Włączanie i wyłączanie oświetlenia ostrzegawczego sterowane jest w zależności od jasności otoczenia przez przełącznik zmierzchowy W razie awarii sieci oświetlenie ostrzegawcze zasilane jest z odpowiednio przystosowanego układu zasilania awaryjnego.

Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze

- W zależności od wymogów miejscowych władz i usytuowania elektrowni wiatrowej np. w pobliżu lotniska, stosuje się często dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze. W takim przypadku oświetlenie realizowane jest lampami o mocy np. 2 x 100 W, o średnim natężeniu światła na poziomie co najmniej 10 cd w poziomym strumieniu.

## 7.3. Możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

W przypadku projektowanego obiektu, nie wystąpi zjawisko tzw. poważnej awarii przemysłowej.

# 8.0. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu

Wybrano wariant założeń projektowych inwestycji opisany w pkt. 6.1. Uzasadnienie wybranego wariantu znajduje się w pkt. 6.2.

## 8.1. Oddziaływanie na ludzi

Energia wiatrowa, jak każda działalność ludzka, nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Podstawowymi problemami są poważne zmiany krajobrazu, hałas oraz wpływ na dzikie ptactwo na szlakach migracji sezonowych. Przy opracowaniu projektu lokalizacji elektrowni wiatrowej szczególną uwagę zwrócono zmniejszenie do minimum wpływu na środowisko naturalne.

Problem emisji hałasu przez siłownie wiatrowe rozwiązywany został podczas fazy projektowej inwestycji poprzez zastosowanie takich urządzeń, których emisja hałasu jest najniższa. Elektrownia wiatrowa nie wytwarza dźwięku o dużym natężeniu. Problemem jest monotonność dźwięku i jego długoczasowe oddziaływanie na psychikę człowieka.                W przypadku rozpatrywanej inwestycji odległość występowania zabudowy mieszkalnej jest na tyle duża, że nie powinien wystąpić negatywny wpływ z tego tytułu.

Wytwarzane pola elektromagnetyczne będą miały wartości niższe od granicznych dopuszczalnych w środowisku i nie spowodują jakiegokolwiek zagrożenia dla ludzi.

Wybrany przez Inwestora wariant nie będzie posiadał negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury.  Jedyne oddziaływanie, które będzie miało miejsce w planowanej inwestycji to oddziaływanie na krajobraz.

## 8.2. Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny

Oddziaływanie planowanej inwestycji dla życia zwierząt będzie obojętne. Jedynie w trakcie fazy eksploatacji istnieje groźba kolizji ptaków z obracającymi się łopatami elektrowni. Poza wspomnianą wyżej możliwością kolizji (występującą niezwykle rzadko) przelatujących ptaków ze śmigłami wiatraków, wpływ planowanej inwestycji na świat zwierzęcy jest znikomy, co wykazano w pkt.5.8 niniejszego raportu.

## 8.3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Funkcjonowanie przewidzianych do budowy elektrowni wiatrowych w planowanej lokalizacji nie będzie powodować oddziaływania na powierzchnię ziemi.

Etap budowy

W trakcie instalowania konstrukcji elektrowni wiatrowych prowadzone będą prace z użyciem ciężkiego sprzętu użytego do niwelacji terenu, wykonania fundamentów, transportu i posadowienia wież. Prace nie będą związane z przemieszczaniem mas ziemnych.

Na etapie prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji powstaną odpady należące do grupy 17 tj. „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. W ramach tej grupy odpadów wyodrębnić należy odpady inne niż niebezpieczne: gruz ceglany – kod odpadu 17 01 02; odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, mieszaniny metali – kod odpadu 17 04 17 oraz grunt z wykopów i pogłębiania – kod odpadu 17 05 02.

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, zostaną usunięte przez wyspecjalizowaną firmę po zakończeniu prac budowlanych. Odpady budowlane składowane będą do momentu wywozu przez wyspecjalizowaną firmę w kontenerach w obrębie realizowanego przedsięwzięcia.

Klasyfikacja powstających odpadów w fazie budowy

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gruz ceglany | 17 01 02 |
| 2. | Mieszaniny metali | 17 04 17 |
| 3. | Grunt w wykopów i pogłębiania | 17 05 02 |

Etap użytkowania

W fazie eksploatacji elektrowni wiatrowych nie przewiduje się powstawania odpadów.

## 8.4. Oddziaływanie na wodę

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w żadnej z trzech faz (realizacja, funkcjonowanie, likwidacja) nie powoduje powstawania ścieków technologicznych.

## 8.5. Oddziaływanie na powietrze

Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

## 8.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny

Analiza akustyczna oddziaływania planowanych do budowy elektrowni wiatrowych oparta została o wytycznych normy „PN-EN 61400-11:2001 - Turbozespoły wiatrowe -    Część 11: Procedury pomiaru hałasu”, opisującej szczegółowo zasady dokonywania pomiarów emisji hałasu z tego typu obiektów. Opierając się na stosownej normie europejskiej, został opracowany projekt wersji krajowej normy, na podstawie którego przedstawiono główne zasady pomiaru hałasu turbin wiatrowych w poniższej analizie.

Procedury dokonywania pomiarów turbin wiatrowych różnią się nieco od procedur stosowanych do oceny hałasu podczas innych badań nad hałasem występującymi w środowisku człowieka.

Różnice te mają na celu ułatwienie określenia charakterystyki hałasu turbiny wiatrowej ze względu na zakres prędkości i kierunku wiatru.

Proponowana zaś normalizacja procedur pomiarowych ułatwia wzajemne porównanie różnych turbin wiatrowych.

Procedury określające metodykę umożliwiającą scharakteryzowanie emisji hałasu pojedynczego zespołu turbiny wiatrowej obejmują:

- lokalizację miejsc pomiarów akustycznych;

- wymagania dotyczące akwizycji danych akustycznych, meteorologicznych;

- analizę uzyskanych danych i zawartość sprawozdania;

- definicję parametrów emisji hałasu.

Podstawowe definicje

Do podstawowych definicji wykorzystanych w czasie analizy zaliczono takie pojęcia, jak wielkości referencyjne i odniesienia oraz niżej wymienione pojęcia :

- referencyjna prędkość wiatru: prędkość wiatru równa 8 m/s w warunkach referencyjnych (wzniesienie 10 m, szorstkość terenu równa 0,05 m), stosowana do obliczeń poziomu mocy akustycznej,

- poziom mocy akustycznej (w decybelach): odniesiony do l pW i skorygowany charakterystyką częstotliwościową A poziom mocy akustycznej punktowego źródła dźwięku umieszczonego w środku wirnika i charakteryzującego się taką samą emisją w kierunku zawietrznym jak mierzona turbina wiatrowa przy referencyjnej prędkości wiatru,

- kierunkowość (w decybelach): różnica między poziomami ciśnienia akustycznego skorygowanymi charakterystyką częstotliwościową A, mierzonymi w określonych pozycjach pomiarowych a poziomami mierzonymi w pozycji odniesienia za turbiną, sprowadzonymi do tej samej odległości od środka wirnika turbiny,

- kąt rozpraszania (w stopniach): kąt między płaszczyzną płyty z mikrofonem a linią łączącą mikrofon ze środkiem wirnika,

- odległość referencyjna (w metrach): nominalna odległość pozioma od środka podstawy turbiny wiatrowej do każdej z założonych pozycji mikrofonu,

- wysokość referencyjna f (w metrach): wysokość 10 m stosowana przy przeliczaniu prędkości wiatru na warunki odniesienia,

- szorstkość referencyjna (w metrach) : szorstkość 0,05 m stosowana przy przeliczaniu prędkości wiatru na warunki odniesienia,

- poziom ciśnienia akustycznego (w decybelach): 10-krotna wartość logarytmu dziesiętnego ze stosunku wartości średniokwadratowej ciśnienia akustycznego do kwadratu referencyjnego ciśnienia akustycznego wynoszącego 20 µPa,

- znormalizowana prędkość wiatru (w metrach na sekundę): prędkość wiatru przeliczona na warunki odniesienia (wysokość 10 m i szorstkość 0,05 m) za pomocą profilu logarytmicznego.

ZARYS METODY

W niniejszej części określono procedury przewidziane do stosowania podczas pomiaru, analizy i protokołowania wartości emisji hałasu turbin wiatrowych. Celem zapewnienia należytej dokładności i wzajemnej zgodności pomiarów wielkości akustycznych i nie akustycznych, określono wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i jej wzorcowania. Stosując powyższą metodę wyznacza się poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową, jego zmienność z prędkością wiatru i kierunkowość dla poszczególnych turbin wiatrowych. Podczas pomiarów wyznacza się poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych i tercjowych, jak również widma wąskopasmowe. Celem zminimalizowania wpływu ukształtowania terenu, warunków atmosferycznych i szumu wiatru, pomiary wykonuje się w położeniach bliskich turbiny. Celem uwzględnienia rozmiaru badanej turbiny, stosuje się odległość referencyjną uwzględniającą jej rozmiary. Pomiary są wykonywane za pomocą mikrofonu usytuowanego na płycie umieszczonej na ziemi celem zredukowania generowanego w mikrofonie szumu wiatru i zminimalizowania wpływu różnych rodzajów gruntu. Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego i prędkości wiatru dokonywane są jednocześnie w krótkich przedziałach czasu i szerokim zakresie prędkości wiatru. Pomierzone prędkości wiatru przelicza się na odpowiednie prędkości wiatru na wysokości referencyjnej i przy referencyjnej szorstkości terenu. Poziom ciśnienia akustycznego przy referencyjnej prędkości wiatru wyznacza się z uzyskanej linii regresji korelującej poziomy ciśnienia akustycznego z prędkościami wiatru. Na podstawie poziomu ciśnienia akustycznego oblicza się poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową A. Kierunkowość wyznacza się, porównując poziomy ciśnienia akustycznego skorygowane charakterystyką częstotliwościową A, w trzech dodatkowych położeniach wokół turbiny przy poziomie określonym położeniem odniesienia.

Aparatura do pomiaru wielkości akustycznych przy pomiarach hałasu turbin wiatrowych

Przeprowadzenie pomiarów akustycznych wymaga zastosowania następującego wyposażenia:

- aparatura niezbędna do wyznaczenia równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego,

- aparatura do wyznaczania widm w pasmach oktawowych i tercjowych,

- aparatura do wyznaczania widm wąskopasmowych,

- mikrofon z powierzchnią odbijającą i osłoną przeciwwietrzną,

- kalibrator akustyczny,

- układy do rejestracji i odtwarzania danych.

Dla przeprowadzenia pomiarów wielkości nieakustycznych stosuje się:

- wiatromierz,

- przetwornik mocy elektrycznej,

- przetwornik kierunku wiatru,

- przyrządy do pomiaru odległości,

- przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia powietrza.

Pomiary i procedury pomiarowe stosowane w pomiarach turbin wiatrowych

Położenia pomiarowe

Uzyskanie pełnej charakterystyki emisji hałasu turbiny wiatrowej wymaga wykorzystania czterech pozycji pomiarowych ustawienia mikrofonów, w tym jednej tzw. pozycji odniesienia oraz trzech pozycji roboczych. Pozycje pomiarowe należy dobrać tak, aby obliczony wpływ konstrukcji odbijających, takich jak budynki lub ściany, nie przekraczał  0,2 dB.

Prędkość wiatru i jego kierunek

Pomiar prędkości wiatru i jego kierunku wymaga precyzyjnego położenia wiatromierza pomiarowego i przetwornika kierunku wiatru, z zastrzeżeniem, że podczas badań wiatromierz pomiarowy nie powinien znaleźć się w obszarze śladu aerodynamicznego jakiejkolwiek części wirnika innej turbiny lub innej konstrukcji. Mianowicie uważa się, że ślad aerodynamiczny turbiny rozciąga się na odległość 10 średnic wirnika za turbiną. Przetworniki prędkości i kierunku wiatru należy zatem instalować tak, by wzajemnie na siebie nie oddziaływały.

Do pełnego scharakteryzowania emisji hałasu turbiny potrzebne są następujące pomiary akustyczne obejmujące :

- poziom mocy akustycznej

- zależność emisji od prędkości wiatru

- kierunkowość

- poziomy emisji w pasmach oktawowych i tercjowych

- tonalność.

Poziom ciśnienia akustycznego w pozycji odniesienia mikrofonu

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu turbiny, skorygowany charakterystyką częstotliwościową A, można wyznaczać wykonując serię conajmniej 30 pomiarów równocześnie z pomiarami prędkości wiatru.

Wynik każdego pomiaru uzyskuje się w rezultacie całkowania zarejestrowanego przebiegu w przedziale czasowym o długości co najmniej l min. Pomiary powinny obejmować możliwie szeroki zakres prędkości wiatru - od prędkości rozruchowej do prędkości, przy której osiągana jest moc znamionowa. Zakres powinien sięgać przynajmniej 4 m/s (prędkość wiatru na wysokości 10 m przy szorstkości terenu wynoszącej 0,05 m).

Celem uzyskania dostatecznego zakresu prędkości wiatru, konieczne może okazać się wykonanie pomiarów w kilku seriach pomiarowych.

Należy przeprowadzić przynajmniej 10 pomiarów przy prędkości wiatru różniącej się nie więcej niż 2 m/s od prędkości referencyjnej. Przynajmniej 25 % pomiarów należy wykonać odpowiednio przy prędkości wiatru wyższej i niższej od referencyjnej prędkości wiatru. Podczas postoju turbiny, bezpośrednio przed lub po każdej serii pomiarów hałasu, należy pomierzyć hałas tła stosując ten sam zestaw pomiarowy.

Poziom ciśnienia akustycznego w pozycji roboczej mikrofonu

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu turbiny, skorygowany charakterystyką częstotliwościową A należy mierzyć jedną z dwóch następujących metod. Według pierwszej (zalecanej) metody, pomiary w trzech pozycjach roboczych wykonuje się jednocześnie z pomiarami w pozycji odniesienia. Pomiary w tych trzech pozycjach mogą zostać wykonane indywidualnie, lecz każdy pomiar przeprowadza się równocześnie z pomiarem w pozycji odniesienia. Poziom ciśnienia akustycznego w każdej pozycji można wyznaczyć jako średnią energetyczną z pięciu pomiarów, z których każdy jest całkowany przez okres co najmniej l min. Podczas pomiarów, prędkości wiatru uśrednione w każdym z pięciu okresów nie powinny różnić się od akustycznie referencyjnej prędkości wiatru o więcej niż 2 m/s.

Po zatrzymaniu turbiny wiatrowej należy pomierzyć hałas tła bezpośrednio przed lub po każdym pomiarze hałasu turbiny, stosując ten sam zestaw pomiarowy i przy podobnych warunkach wiatrowych. Wyniki pomiaru należy uśrednić z pięciu odstępów co najmniej 1min.

W drugiej metodzie nie wymaga się równoczesnych pomiarów. Poziom ciśnienia akustycznego hałasu turbiny wiatrowej, skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A, należy mierzyć w każdej z trzech pozycji roboczych mikrofonu jako serię 10 pomiarów, z których każdy jest uśredniany energetycznie przez okres co najmniej l min. równocześnie z pomiarem prędkości wiatru. Podczas pomiarów prędkość wiatru Vs nie powinna różnić się od referencyjnej prędkości wiatru o więcej niż 2 m/s.

Ponadto, co najmniej po 25 % pomiarów należy przeprowadzić przy prędkości wiatru wyższej i niższej od prędkości referencyjnej. Po zatrzymaniu turbiny należy pomierzyć hałas tła bezpośrednio przed lub po pomiarach hałasu turbiny, w tych samych położeniach, stosując ten sam zestaw pomiarowy i w podobnych warunkach wiatrowych. Należy przeprowadzić przynajmniej 10 pomiarów, z których każdy powinien zostać uśredniony w okresie trwającym co najmniej 1min.

Pomiary w pasmach oktawowych i tercjowych oraz pomiary wąskopasmowe

Jeśli kierunkowość hałasu turbiny wiatrowej w którejkolwiek z pozycji roboczych jest większa niż 1,5 dB, to hałas tej turbiny, mierzony w położeniu o największej kierunkowości, należy analizować wąskopasmowe oraz w pasmach oktawowych lub tercjowych.

- Założenia i metodyka obliczeń

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. nr 120, poz. 826), w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, stanowi akt wykonawczy do ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepisy rozporządzenia dotyczą ochrony środowiska przed hałasem przenikającym do środowiska z zakładów pracy, budynków  i urządzeń poza zakładami lub innych obiektów budowlanych oraz ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym i hałasem linii elektroenergetycznych.

Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w środowisku  przyjęto, że przy „terenach zabudowy zagrodowej” - a tak zakwalifikowano przedmiotowy teren, dopuszczalny poziom dźwięku wyrażony równoważnym poziomem winien wynosić:

- dla pory dziennej 	(godz. 6 °° - 22 °° ) 		- 55 dB(A),

- dla pory nocnej 	(godz. 22°°-6°°)		- 45 dB(A).

Zalecane pomiary i procedury pomiarowe, omawiane wcześniej wraz z procedurami korekcji uzyskanych wielkości pomiarowych, dotyczą sytuacji stanu rzeczywistego funkcjonowania istniejących elektrowni wiatrowych. W poniższej analizie akustycznej oparto się w głównej mierze na obliczeniach rozkładów hałasu w terenie lokalizacji turbin stosując metodą  obliczeniową z użyciem programu komputerowego LEQProfessional ver. 6.x(ISO) dla Windows.

W trakcie obliczeń program uwzględnia:

- parametry akustyczne źródła dźwięku,

- poprawkę na rzeczywiste ekrany akustyczne oraz efekt ugięcia fal na ich krawędziach bocznych i górnej wg algorytmu najkrótszych dróg,

- tłumiące działanie pasów zieleni i tłumienie dźwięku przez powietrze,

Do obliczeń przyjęto, że oś OX układu przebiega w kierunku wschód-zachód, natomiast oś OY w kierunku północ-południe. Węzły siatki przyjęto co 20 jednostek, co odpowiada 20m. Programem komputerowy umożliwia wyznaczenie poziomów dźwięku w środowisku w poszczególnych węzłach siatki obliczeniowej, którą oparto o układ współrzędnych prostokątnych kartezjańskich.

Wartość poziomów dźwięku w poszczególnych węzłach siatki obliczeniowej zostały wyznaczone przy użyciu programu z następujących zależności:

Poziom mocy akustycznej (Lp)

(dB)

gdzie:

- P0 = 10 –12 W jest umowną wartością odniesienia dla mocy akustycznej

- P – moc akustyczna wytwarzana przez źródło

Moc akustyczna (P) źródła określa pole akustyczne i zależna jest bezpośrednio od źródła hałasu – określana jest ilością energii akustycznej emitowanej przez źródło

Poziom natężenia dźwięku (LI)

(dB)

gdzie:

- I0 = 10 –12 W jest umowną wartością odniesienia dla natężenia dźwięku

- I – natężenie dźwięku

Równoważny poziom dźwięku A (LAeq)

Zróżnicowana reakcja narządu słuchu na hałas o zmiennym poziomie dźwięku w czasie spowodowała konieczność wprowadzenia pojęcia dźwięku równoważnego A.

Poziom dźwięku równoważnego A definiowany jest jako średnia wartość poziomu dźwięku A zmiennego w czasie, odpowiadająca reakcji narządu słuchu narażonego na oddziaływanie hałasu, o stałym poziomie w równoważnym okresie czasu.

Poziom dźwięku równoważnego określa się wzorem:

(dB)

gdzie:

LAeq	-  równoważny poziom hałasu w punkcie obserwacji,

n  	-  liczba sytuacji pomiarowych,

Lek	-  pozom emisji hałasu podczas k-tej sytuacji pomiarowej w dB,

tk  	- czas trwania k-tej sytuacji pomiarowej w minutach,

T  	- czas odniesienia w minutach.

Oddziaływanie na środowisko naturalne w postaci emisji hałasu związane z realizacją przedsięwzięcia podzielić można na dwa rodzaje:

Oddziaływanie w fazie budowy

Prace budowlane prowadzone w obrębie działki, na której zlokalizowana będą elektrownie wiatrowe,  wykonywane będą wyłącznie w godzinach dziennych tj. 600-2200.

Głównym źródłem hałasu w tej fazie będzie praca maszyn i narzędzi budowlanych oraz transport samochodowy obsługujący budowę.

Prace wykonane będą z użyciem sprzętu ciężkiego, a uciążliwość akustyczna powodowana pracą pozostałych urządzeń budowlanych (betoniarka, piły elektryczne, wiertarki) będzie nieznaczna.

Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej z uwzględnieniem obowiązujących norm i zasad najmniejszej uciążliwości akustycznej dla otoczenia.

Oddziaływanie w fazie eksploatacji

Pracująca elektrownia wiatrowa wytwarza hałas. Pochodzi on głównie od obracających się łopat wirnika (opory aerodynamiczne) i w mniejszej części generatora i przekładni. Przy planowaniu budowy należy uwzględnić poziom dźwięku i dotyczące tych poziomów normy. W dalszej części tekstu przedstawiony został rozkład natężenia dźwięku dla planowanych do budowy elektrowni.

Dla porównania inne poziomy natężenia dźwięków:

- falujące liście : 10 dB,

- cichy szept : 20 dB,

- dom (wewnątrz) : 50 dB,

- biuro : 60 dB,

- samochód (wewnątrz) : 70 dB,

- młot pneumatyczny : 120 dB,

Przy planowaniu budowy należy uwzględnić poziom dźwięku i dotyczące tych poziomów normy. W czasie eksploatacji elektrowni wiatrowej wystąpią hałasy pochodzenia mechanicznego oraz aerodynamicznego, spowodowane działaniem generatora. Hałasy te mogą być słyszalne maksymalnie w odległości 400 m od źródła. Hałasy aerodynamiczne powstają w wyniku kontaktu powietrza ze śmigłami i maskowane są szumem wiatru na innych przeszkodach terenowych i na uchu. Powstające infradźwięki przy wiatraku, charakteryzują się poziomami znacznie niższymi od mogących powodować zagrożenie dla zdrowia. Najbardziej dokuczliwy może być hałas powstający na nierównościach śmigieł (falowanie jednostajnego szumu).

Gwarantowany poziom mocy akustycznej dla rozpatrywanych turbin o mocy 900 kW wynosi 93 dB(A).

Badania przeprowadzone dla podobnych elektrowni wiatrowych wykazały, że maksymalny poziom hałasu wokół turbin wiatrowych jest następujący:

- w odległości 200 m	46,5 dB(A),

- w odległości 250 m	44,7 dB(A),

- w odległości 300 m	43,2 dB(A),

- w odległości 500 m	38,4 dB(A).

Dodatkowo istnieje możliwość wyciszenia (o około 4 ÷ 5 dB) pracy elektrowni poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej i mocy znamionowej o 3 ÷ 5 % w trakcie nocy.

Turbiny wiatrowe są źródłem pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości (50 Hz) wywoływanych przepływem prądów. Wytwarzane napięcia i na-tężenia prądu będą małe i pola elektromagnetyczne występujące w odległości kilku metrów od wiatraka będą niższe od dopuszczalnych wartości granicznych (natężenie pola elektrycznego <0,3 kV/m, indukcja pola magnetycznego <1 A/m). Praca elektrowni wiatrowych posadowionych w odległości kilkuset metrów od domostw i zabudowań gospodarskich nie jest w ogóle słyszalna, z uwagi na to, że dźwięk emitowany przez obracające się śmigła jest pochłaniany przez otoczenie (szum wiatru w drzewach i roślinach, tzw. „hałas otoczenia”).

Poniżej przedstawiono przykładowy rozkład natężenia dźwięku dla elektrowni wiatrowej o mocy 1600 kW (planowana inwestycja obejmuje budowę elektrowni o mocy 900kW).

Jak widać elektrownia nie wytwarza dźwięku o dużym natężeniu. Problemem jest bardziej monotonność dźwięku i jego długoczasowe oddziaływanie na psychikę człowieka.

Należy dodać, że w przedmiotowym przypadku ukształtowanie terenu minimalizuje oddziaływanie akustyczne pracujących elektrowni na zabudowę mieszkalną w bardzo istotnym stopniu. Ponieważ emisja dźwięku z turbiny wiatrowej jest zależna od kierunku wiatru, analizę oddziaływania dokonano zgodnie z najczęstszymi kierunkami wiatru wiejącymi w najbliższej zamieszkałej okolicy.

Przeprowadzone obliczenia wskazują, (na mapach izofon wartości dzienne poniżej 55 dB) , że w wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia w postaci budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 900 kW każda, nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych, określonych cytowanym wyżej rozporządzeniem. Izofony zasięgu hałasu dla poszczególnych wartości zostały przedstawione w części opracowania zawierającej ZAŁĄCZNIKI.

## 8.7. Oddziaływanie na klimat

Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie powoduje wpływu na elementy klimatu.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na klimat.

## 8.8. Oddziaływanie na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Funkcjonowanie planowanych do budowy elektrowni wiatrowych we wskazanej lokalizacji nie wpłynie na dobra materialne i dziedzictwa kultury. Powyższy fakt wynika z braku takowych w rejonie oddziaływania realizowanej inwestycji.

Realizacja planowanej budowy elektrowni wiatrowej wpłynie znacząco na zmianę krajobrazu. Zmiany te jednak ze względu na zachowanie czystości środowiska przy pozyskiwaniu energii wiatrowej nie powinny być czynnikiem uniemożliwiającym realizację planowanego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja  nie wpłynie negatywnie na dobra materialne i dziedzictwo kultury.

## 8.9. Wzajemne oddziaływanie miedzy poszczególnymi  elementami środowiska.

Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska wynikające z funkcjonowania elektrowni wiatrowych będzie minimalne i nieistotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

# 9.0. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

W poprzednich rozdziałach wykazano, że przedsięwzięcie w czasie normalnego funkcjonowania jak również w sytuacjach awaryjnych nie będzie wywierało znaczącego oddziaływania na środowisko.

Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie budowy i w okresie eksploatacji zestawiono w poniższej tabeli.

Potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia

| Lp. | Rodzaj oddziaływania | Okres eksploatacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bezpośrednie | - emisja hałasu |
| 2. | Pośrednie | - znikome oddziaływanie transportu w trakcie budowy |
| 3. | Wtórne | - brak |
| 4. | Skumulowane | - brak |
| 5. | Krótkotrwałe | - brak |
| 6. | Długoterminowe | - brak |
| 7. | Stałe | - emisja hałasu |
| 8. | Chwilowe | - brak |

# 10.0. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

Podstawowe działania chroniące środowisko w fazie realizacji inwestycji to przestrzeganie reżimu technologicznego narzuconego projektem budowlanym oraz warunkami określonymi decyzjami administracyjnymi jakie musi uzyskać Inwestor przystępując do realizacji zadania

W dalszej fazie – fazie eksploatacji, ze względu na minimalny wpływ omawianej inwestycji na środowisko nie zachodzi konieczność zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko.

Negatywne oddziaływanie na środowisko nie występuje.

# 11.0. Porównanie planowanego przedsięwzięcia z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska

Zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska, technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

  - stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

  - efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

  - zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

  - stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

  - rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

  - wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

  - wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,

  - postęp naukowo-techniczny.

Stosowane obecnie technologie przy budowie tego typu obiektów zostały opracowane na przestrzeni wielu lat. Opierając się wieloletnich doświadczeniach, metody produkcji stały się bezpieczne dla środowiska.

Planowane przedsięwzięcie spełnia wymagania przepisów szczegółowych z zakresu ochrony środowiska.

# 12.0. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich

Jak wykazano w niniejszym opracowaniu obiekt będzie dotrzymywał standardy jakości środowiska.

Nie ma konieczności ustalania obszaru ograniczonego użytkowania ani określenie granic takiego obszaru.

# 13.0. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Miejsce posadowienia wież elektrowni wiatrowych znajduje się na terenie działki      nr 244/2 będącej własnością Inwestora. Należy przypuszczać, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować konfliktów społecznych związanych z planowaną inwestycją , jak również z jej późniejszym neutralnym funkcjonowaniem. Analiza konfliktów społecznych na przedmiotowym terenie pozwala przypuszczać, iż planowane przedsięwzięcie nie jest oraz nie będzie źródłem niezadowolenia społecznego wynikłego z funkcji inwestycji.

# 14.0. Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji

Nie ustala się aparatury pomiarowej służącej do pomiaru i ewidencjonowania ilości powstających odpadów, ścieków i zanieczyszczeń do powietrza na terenie elektrowni wiatrowych w związku z brakiem ich występowania. Ponieważ stopień uciążliwości obiektu będzie niewielki, prowadzenie stałego monitoringu wpływu na środowisko nie jest konieczne.

# 15.0. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Opracowanie raportu wykonano na podstawie  dostarczonych przez Inwestora materiałów, obowiązujących przepisów prawnych, wiedzy merytorycznej, jak również na podstawie przeprowadzanych oględzin i pomiarów w terenie. W trakcie opracowania raportu nie wynikły trudności, które uniemożliwiłyby rzetelne i właściwą ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

# 16.0. Oddziaływanie obiektu na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji

Raport uwzględnia etap budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji w odniesieniu do oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska  i lokalnego ekosystemu. Uzasadnienie jednowariantowego rozwiązania technologicznego przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego opracowania.

Analizowana technologia wytwarzania energii elektrycznej jest porównywalna we wszystkich tego typu przedsięwzięciach. Różnice dotyczą jedynie modyfikacji konstrukcyjnych i zastosowanych materiałów.

Poniżej przedstawiono oddziaływanie planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska naturalnego:

- Projektowana inwestycja nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie powoduje żadnych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

- Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie wymaga użycia wody do celów technologicznych i nie powoduje powstawania ścieków z tego tytułu.

- Gospodarka wodno-ściekowa nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

- Projektowana inwestycja w fazie eksploatacji przyczyni się do zwiększenia uciążliwości akustycznej obiektu w stosunku do otoczenia, ale nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm akustycznych.

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego z punktu widzenia przewidzianych do zastosowania rozwiązań technicznych mamy do czynienia z inwestycją nie mającą znaczącego wpływu na środowisko.

## 16.1. Etap realizacji obiektu

Prace budowlane prowadzone w obrębie działki 244/2, na której planuje się inwestycję, wykonywane będą wyłącznie w godzinach dziennych tj. 600-2200. Głównym źródłem hałasu w tej fazie będzie praca maszyn i narzędzi budowlanych oraz transport samochodowy obsługujący budowę.

Uciążliwość akustyczna powodowana pracą urządzeń budowlanych (ruch pojazdów, sprzętu ciężkiego,  dźwigu, pił itp.) będzie nieznaczna.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych należy zatrudnionym pracownikom zapewnić możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych – np. w postaci kabin sanitarnych obsługiwanych przez wyspecjalizowaną firmę. Powstające odpady socjalno-bytowe będą gromadzone w sposób selektywny i zagospodarowane zgodnie obowiązującymi zasadami.

Odpady zostaną zagospodarowane przez Inwestora zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o odpadach. Zgodnie z ww. ustawą „odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych”.

Na etapie budowy nie przewiduje się wytworzenia odpadów niebezpiecznych.

Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej z uwzględnieniem obowiązujących norm i zasad najmniejszej uciążliwości akustycznej dla otoczenia.

## 16.2. Etap eksploatacji obiektu

Na etapie użytkowania, oddziaływanie obiektu na środowisko będzie miało miejsce na dwóch płaszczyznach w niżej wymienionym zakresie:

- emisja hałasu,

- oddziaływanie na krajobraz.

## 16.3. Etap likwidacji obiektu

Ewentualna likwidacja obiektu będzie wymagała wykonania odpowiedniego projektu likwidacji oraz uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Projekt likwidacja powinien uwzględniać:

- określić zasięg i charakter skażeń poszczególnych elementów środowiska,

- właściwie zaklasyfikować i postępować z powstałymi w trakcie rozbiórki odpadami,

- elementy uzbrojenia podziemnego, należy usunąć z podłoża i złożyć lub zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zlikwidować ewentualne szkody w środowisku w związku z prowadzoną działalnością,

- przeprowadzić ocenę skażenia terenu i w razie potrzeby opracować projekt prac rekultywacyjnych.

# 17. Obszar Natura 2000

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci budowy i funkcjonowania dwóch elektrowni wiatrowych w miejscowości Bukowiec gmina Jabłonowo Pomorskie, na działce nr 244/2, nie wpłynie na obszar Natura 2000.

Najbliższy obszar  chroniony zlokalizowany jest w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji i nosi nazwę „Ostoja Brodnicka”.

W części opracowania zawierającej Załączniki umieszczono plan sytuacyjny z lokalizacją „Ostoi Brodnickiej”.

Obszar w większości położony na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (13 674 ha; 1985) z rezerwatami przyrody: Mieliwo (11,73 ha; 1958), Stręszek (4,46 ha; 1963), Okonek (9,04 ha; 1963), Retno (33,60 ha; 1981), Bachotek (22,71 ha; 1984), Żurawie Bagno (5,84 ha; 1958), Wyspa na jeziorze Partęczyny Wielkie (0,12 ha; 1958); pozostała część na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (59 205,8 ha; 1992) z rezerwatem przyrody Bagno Mostki (135,1 ha; 1996). Projektowane jest utworzenie rezerwatu przyrody Jezioro Mieliwie.

Omawiany obszar jest ważny z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Dobrze zachowane są tu zbiorowiska roślinne - torfowiskowe i wodno-błotne oraz liczne stanowiska i bogate populacje rzadkich gatunków roślin. Lokalnie zachowały się starodrzewia liściaste -  do najciekawszych należy drzewostan z bukiem chroniony w rezerwacie "Mieliwo". Granice ostoi zoptymalizowane zostały tak tak, by obejmowały najcenniejsze fragmenty terenu.

Ostoja obejmuje tereny o krajobrazie młodoglacjalnym z dużą liczbą form polodowcowych, takich jak wcięte w piaszczystą równinę sandrową rynny glacjalne wypełnione wodą, moreny czołowe i jeziora - oczka, a także wzgórza kemowe. Znajdują się tu również niewielkie powierzchnie różnego typu torfowisk (wysokich, przejściowych i nakredowych). Szczególnie cenne są zespoły torfowisk z borem bagiennym, wykształcające się wokół jezior dystroficznych, zwanych sucharami.

Większa część obszaru leży w zlewni Drwęcy a jego bogatą sieć wodną tworzą liczne jeziora, rzeki, strumienie i bagna. Szereg jezior charakteryzuje się powierzchnią powyżej 100 ha i znaczną głębokością (do ponad 40 m). W większości otaczają je lasy, które pokrywają blisko 70% obszaru; są to głównie bory sosnowe z domieszkami dębu, olszy i jesionu, a także grądy, świetliste dąbrowy i lasy łęgowe. Pośród nich znajdują się enklawy terenów podmokłych a także rolnych.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wpłynie na obszar Natura 2000.

# 18. Podsumowanie

Rozpatrywane przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływało na środowisko.      W związku  z tym nie jest wymagane stosowanie specjalnych zabezpieczeń poza normalnie stosowanymi rozwiązaniami, określonymi w przepisach dotyczących spełnienia wymogów Prawa budowlanego i przepisów sanitarnych.

Odpowiednio zaprojektowany i wykonany obiekt, przestrzeganie zasad oraz regulacji prawnych i technologicznych w zakresie ochrony środowiska, gwarantuje należytą ochronę środowiska przyrodniczego będącego w sąsiedztwie inwestycji.

Rozważając całkowity wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko naturalne, nie możemy pominąć ich niewątpliwie korzystnego oddziaływania, związanego z brakiem emisji zanieczyszczeń oraz kosztami środowiskowymi i społecznymi powiązanymi z energetyką konwencjonalną.

Do wyżej wymienionych korzyści środowiskowych i społecznych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowej zaliczamy:

- brak emisji CO2, NO2, SO2, CO i pyłów do atmosfery

- brak kosztów środowiskowych związanych z działalnością elektrowni konwencjonalnych

- uniknięcie kosztów społecznych funkcjonowania społeczeństwa w skażonym środowisku naturalnym

- siłownie wiatrowe produkują czystą, ekologiczną energię przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na podstawie wykonanych obliczeń modelowych i na podstawie przeprowadzonych Analiz, jak również na podstawie niniejszego opracowania z punktu widzenia ochrony środowiska brak jest przeciwwskazań do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na działce  nr 244/2       w miejscowości Bukowiec, gmina Jabłonowo Pomorskie”.